## Slide 1
无人设备电池健康评估
与剩余寿命预测
题目三 电池健康评估
01
Python数据分析编程 题目三
杨晓真 25121619
四块电池 636条逐循环记录
Notes: 本次汇报研究无人设备电池的容量退化、短期预测和剩余寿命。分析使用课程提供的四块电池、六百三十六条循环记录。所有结果来自实际运行代码。我们重点关注预测误差，以及模型在提前预警和寿命外推时的局限。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 2
数据与清洗
题目三 电池健康评估
02
636 行 4 个字段 恒温 24℃
无缺失、无重复、循环编号连续
局部容量回升保留，不能直接认定为错误
无内阻、电压和负载，不能估计实际飞行续航
Notes: 数据包含电池编号、循环次数、放电容量和环境温度。前三块电池各有一百六十八次循环，第四块有一百三十二次。我们检查了缺失值、重复主键、正容量和循环连续性，全部记录予以保留。容量并非严格单调下降，局部回升可能来自测量波动或恢复效应，现有字段不足以识别原因，所以不盲目删点。温度全部为二十四度，没有可用于估计温度影响的变化。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 3
四块电池的退化存在差异
题目三 电池健康评估
03
Chart: 循环次数
图示共同前132次循环
B0006 完整记录下降 41.74%
B0007 下降 24.25%
不同观察窗口限制横向比较
Notes: 退化曲线显示总体下降，但电池间差异明显。B零零零六的初始容量最高，末次相对首循环下降百分之四十一点七四。B零零零七下降约百分之二十四点二五，表现相对平缓。不过，第四块电池观察窗口较短，不能直接把末次容量排序解释为真实寿命排名。我们定义相对首循环容量作为健康状态，并把百分之八十设为研究阈值。这个阈值是分析假设，不是制造商的报废规定。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 4
时间划分与三种预测方法
题目三 电池健康评估
04
前60%训练 中间20%验证 最后20%测试
上一循环基线：直接沿用最近实测容量
线性回归：用循环次数估计容量
岭回归：循环、滞后容量、历史均值与斜率
Notes: 预测实验按每块电池的循环先后划分，避免随机切分把未来信息泄漏到训练中。第一种方法沿用上一循环的实测容量，作为简单基线。第二种方法只使用循环次数拟合线性趋势。第三种方法使用历史容量、五次循环均值和斜率进行岭回归。所有历史窗口都截止到预测目标之前。正则化参数由验证段选择，随后用前百分之八十重新拟合。测试是逐次获得上一循环真实观测后的单步预测，并不是一次性预测整段未来。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 5
简单基线的测试误差最小
题目三 电池健康评估
05
Chart: RMSE / Ah
| B0005 | B0006 | B0007 | B0018
上一循环基线 | 0.010001 | 0.012239 | 0.00821 | 0.027251
循环线性回归 | 0.038832 | 0.083245 | 0.040558 | 0.097342
历史特征岭回归 | 0.01313 | 0.014227 | 0.011376 | 0.033321
评价单位为 Ah
四块电池上，复杂方法均未超过基线
结果仅对应本次时间切分
Notes: 这张图比较三个模型在四块电池上的测试均方根误差。结果与模型越复杂越好的直觉不同，上一循环基线在四块电池上都最好。它的误差范围约为零点零零八二到零点零二七三安时。岭回归虽然比全局线性回归好，但没有超过基线。原因可能是局部连续性较强，而趋势随阶段改变，复杂特征也会放大偏差。我们保留这一结果，说明模型选择应依靠测试表现，而不能只看模型名称。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 6
早期寿命外推的风险
题目三 电池健康评估
06
前30%记录拟合，固定起点向未来外推
80%首循环容量为研究阈值
B0005 实测101次达阈
线性预测229次 二次预测104次
Notes: 寿命实验单独设置，使用早期百分之三十的记录拟合线性和二次趋势，之后不读取未来真实容量。以B零零零五为例，真实首次达到阈值是在第一百零一次循环，线性模型却预测到第二百二十九次，明显高估可用寿命。二次模型预测一百零四次，看似接近，但在其他电池上仍可能有较大误差。达阈时间接近，也不保证整段预测轨迹准确。首次跨越阈值只是操作性定义，容量回升时还需要考虑连续确认。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 7
误差带与维护建议
题目三 电池健康评估
07
B0018 岭回归经验误差带覆盖率仅33.3%
临近阈值时复测容量并缩短预测范围
容量突变后重新校准模型与误差带
更换决策还需结合任务需求和设备规范
Notes: 我们利用验证段残差的百分之九十分位数构造经验误差带。但时间序列会漂移，模型又进行了重新拟合，因此不能保证百分之九十的真实覆盖。第四块电池的岭回归测试覆盖率只有百分之三十三点三，说明验证阶段的误差可能低估后期风险。维护建议是持续记录容量，临近阈值时复测，出现明显跳变后重新校准。区间下界触发预警可以更保守，但也会增加误报，需要在独立数据中评估。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。

## Slide 8
结论与复现
题目三 电池健康评估
08
容量退化存在个体差异
短期预测应保留简单基线
寿命外推需要报告误差与阈值假设
GitHub yxz666-Y/python-midterm-pre
Notes: 本项目完成了数据检查、退化探索、三种容量预测方法比较，以及两种寿命趋势外推。主要结论是个体差异不可忽略，简单基线具有竞争力，而早期外推存在高估寿命的风险。代码、数据、图表和报告均通过GitHub保留版本。研究只有四块电池和单一温度，结论不能直接推广到新电池或真实飞行任务。感谢聆听，接下来进入现场问答。
来源：课程题目三CSV与本项目results目录。