## Slide 1
电池容量退化：从读入数据到识别差异
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
1
题目三 无人设备电池健康评估与剩余寿命预测
01 读取与清洗：检查数据能否用于分析
02 可视化退化：观察趋势并比较个体差异
本阶段成果：两份Python代码、三张图、对比表
Notes: 这是重新开始的工作过程记录，仅记录已经完成的读取、清洗与可视化。后续模型比较和不确定性分析将在下一阶段补充，不把旧成果当作当前学习过程。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 2
01 / 数据读取：一行代表一次放电循环
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
2
pd.read_csv(..., encoding="utf-8-sig")
df.head() df.shape df.dtypes
636行 × 4列；4块电池；环境温度均为24℃
battery_id：电池编号 cycle：放电循环次数
capacity_Ah：放电容量 ambient_temp_C：环境温度
B0005 / B0006 / B0007 各168次；B0018 为132次
Notes: 使用pandas.read_csv读取UTF-8编码CSV。先检查前几行、形状和数据类型，而不是直接建模。电池编号是个体标识，循环次数是时间顺序，容量是目标变量，温度是条件字段。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 3
01 / 清洗：先验证，再决定是否处理
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
3
字段规范 → 数值转换 → 缺失与重复检查
有效数值与正容量 → 循环连续性 → 分组排序
实测检查：缺失0；重复0；主键冲突0；循环缺口0
清洗前636行 → 清洗后636行；容量范围1.1538–2.0353 Ah
输出 battery_clean.csv 与 battery_summary.csv
保留原始CSV；不插值、不平滑、不删除局部回升
Notes: 检查结果：无缺失、无完全重复行、无电池编号与循环次数冲突、循环从1开始连续；容量为正且数值有限。原始数据无需删点，清洗后仍为636行。不能仅因容量局部回升就判断数据错误。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 4
02 / 画图前：明确两种比较口径
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
4
完整容量曲线：横轴循环次数，纵轴容量Ah
逐块电池 groupby 后 plt.plot，B0018在132次处结束
共同窗口：第1—132次循环
相对容量 = 当前容量 ÷ 本电池首循环容量 × 100%
下降比例 = (1 − 第132次容量 ÷ 首循环容量) × 100%
目的：区分“初始容量大小”和“相对退化程度”。
Notes: 第一种图保留所有观测，说明完整记录中的退化趋势。第二种限制在所有电池共有的前132次，并用各自首循环容量归一化；避免观察长度与初始容量造成混淆。相对首循环容量不是制造商额定容量口径的SOH。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 5
实际容量曲线：前三块电池的全部168次记录
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
5
Chart: 循环次数
初始容量高，不代表后期仍保持较高容量；局部回升并未被抹去。
Notes: 前三块电池都有168次观测。B0006起始容量最高，但后期容量低于另外两块。线条总体下降但有局部回升。第四块电池记录较短，下一页单独展示完整记录。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 6
B0018：观测到132次，之后没有数据
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
6
Chart: 循环次数
1.8550 Ah → 1.3411 Ah；观测结束不等于失效，后续状态未知。
Notes: B0018首循环1.8550Ah，第132次为1.3411Ah。记录终止不能解释为电池失效，也不能给它补出后续容量。完整四电池叠加图保存在figures/step02/01_capacity_all_cycles.png。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 7
统一前132次后，B0006退化最多，B0007最少
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
7
Chart: 循环次数
首循环统一为100%；同一观察长度下比较相对退化程度。
Notes: 四条曲线均以各自第1次容量为100%。第132次的下降比例：B0005为26.49%，B0006为35.36%，B0007为21.90%，B0018为27.70%。这是这四块电池的描述性结果，不代表总体显著性检验或寿命排名。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 8
差异量化：同样经历131个循环间隔
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
8
Chart: 下降比例（%）
| B0005 | B0006 | B0007 | B0018
下降比例（%） | 26.4907 | 35.3609 | 21.8973 | 27.7035
B0005 26.49%
B0006 35.36%
B0007 21.90%
B0018 27.70%
B0006比B0007多下降13.46个百分点；这是观测差异，不是因果解释。
Notes: 从第1次到第132次有131个相邻间隔。最大与最小容量下降比例差13.46个百分点。B0005和B0018的下降比例接近，但不能因此推断它们后续寿命相同。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 9
局部回升值得保留，但不能据此解释原因
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
9
前132次中的回升间隔数（每块均有131个间隔）
B0005：22次 B0006：18次 B0007：34次 B0018：21次
整体退化与短期波动同时存在
回升次数 ≠ 回升幅度，也不能单独作为健康排名
缺少内阻、电流、负载等字段，不能断言差异的物理原因
Notes: 同一前132次窗口，共131个相邻间隔，容量增加的间隔数依次为22、18、34、21。回升次数多不等于回升幅度大，也不等于电池更健康。本阶段不区分测量误差或恢复效应，现有数据不足以归因。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。

## Slide 10
本阶段结论与下一步
工作过程记录 | 杨晓真 25121619 | 2026.10.26
10
已完成：数据检查、全部退化曲线、共同窗口差异比较
发现：B0006下降最多，B0007最少；局部回升不可忽略
边界：仅4块电池、24℃；不能直接推广到实际飞行续航
下一步：提取历史特征 → 比较至少两种模型 → 评估不确定性
复现：01_read_and_clean.py → 02_visualize_degradation.py
GitHub：yxz666-Y/python-midterm-pre
Notes: 当前完成读取清洗和探索性可视化。未来步骤还需至少两种预测方法、按时间划分评估、预测误差和提前预警与寿命外推的不确定性讨论。本页是计划，不是完成声明。用户要求不制作视频。Git保留旧版本，当前移除旧报告与PPT，建立这份过程稿。
数据来源：课程题目三 data/battery.csv；代码 src/01_read_and_clean.py、src/02_visualize_degradation.py；统计 results/step01、results/step02。